## Slide 1: Стеклоблоки

## Slide 2: Что такое стеклоблок?
      Стеклоблок – это строительное изделие с герметичной полостью, изготовляемое формованием (из стекломассы) и последующим свариванием двух составляющих элементов (полублоков).
Выпускаются стеклоблоки из бесцветного и окрашенного стекла, квадратного и прямоугольного сечений, уголковые и др. Светорассеивающий и светонаправляющий эффекты достигаются нанесением на поверхность стеклоблока (при формовании) специальных рифлений и узоров.
Размеры стеклоблоков бывают от 110 Х 110 до 300 Х 300 мм, толщина 80—100 мм. Самый популярный размер 190х190х80 мм.

## Slide 3: Применение стеклоблоков
Стеклоблоки используют для строительства внутренних и внешних ненесущих стен.
Стеклоблоки в качестве внешних стен незаменимы на заводах, текстильных предприятиях, фабриках, складах, где требуется много света, но при этом в отличии от оконной рамы, проёмы из стеклоблоков очень долговечны и не требуют дополнительного ухода.
Стеклоблоками выкладывают проемы на лестничных площадках - тоже удобно и практично (труднее разбить, чем обычное стекло).

## Slide 4
Стеклоблоки взяли все самое лучшее от своих «родителей» и даже пошли дальше. С одной стороны, стеклоблоки так же хорошо, как стекло, пропускают свет. А с другой - стеклоблоки не такой хрупкий материал, как стекло. Поэтому из них можно возводить фасады зданий.
Стены, сделанные из стеклоблоков, выдерживают значительные перепады температуры (от - 40 до + 50°С). Они очень прочные - им нипочем даже легкое землетрясение.

## Slide 5
Стеклоблоки представляют собой относительно легкие конструкции, которые не пропускают пыль и влагу, а также отвечают всем требованиям пожаробезопасности. Как говорят пожарные, они не поддерживают горение.
Мало того, стена из стеклоблоков в случае пожара остается целехонькой (то есть не трескается и не расплавляется) более 60 минут.

## Slide 6: Применение стеклоблоков
В последнее время стеклоблоки стали использовать при строительстве внутренних стен в домах, квартирах, особняках.
Использование этого материала позволяет находить подчас совершенно неожиданные решения в оформлении интерьера. Комбинируя цвета, фактуры и размеры, чередуя матовые и прозрачные стеклоблоки можно создавать композиции.
С их поверхности легко удаляется любое загрязнение. Они не боятся влаги. Поэтому их используют в местах с повышенной влажностью — бассейнах, аквапарках, саунах и ванных комнатах.

## Slide 7
Воздушное пространство внутри стеклоблока отлично сохраняет тепло. За рубежом давно поняли, что стеклоблоки - прекрасный энергосберегающий строительный материал, и вовсю его используют. К тому же стеклоблоки - неплохой звукоизолятор.
Их шумопоглощающие свойства примерно такие же, как у кирпичной стены аналогичной толщины. Специалисты проверяли: если построить две одинаковые стенки - одну из кирпичей, другую из стеклоблоков, то они «гасят» уличный шум примерно одинаково.

## Slide 8: Преимущества стеклоблоков:
Из вышеперечисленного выделим преимущества стеклоблоков:
Стеклоблоки бывают разных размеров, форм, цветов и позволяют создавать цветовые и световые эффекты.
Данный материал обладает огне- и водостойкостью, он абсолютно неприхотливый и не требует дополнительного ухода.
Вакуумная полость, находящаяся внутри, создает эффект термоса. Данные конструкции хорошо переносят перепады температур, им не страшна агрессивная среда и атмосферные осадки.
Обладает звукоизоляционными и теплоизоляционными свойствами не уступающие кирпичу.

## Slide 9
В отличае от обычного стекла, они очень прочные - им нипочем даже легкое землетрясение.
Стеклоблоки достаточно хорошо пропускают свет и являются прекрасным энергосберегающим строительным материалом.
С точки зрения гигиены они также не имеют противопоказаний для бесконечно долгого использования, поскольку не накапливают ни пыли, ни запахов, ни токсинов.
В отличии от кирпичной или бетонной стены, возводимые стены из стеклоблока не требуют дополнительной отделки.

## Slide 10: Примеры использования стеклоблоков

## Slide 11: Примеры использования стеклоблоков

## Slide 12: Примеры использования стеклоблоков

## Slide 13: Примеры использования стеклоблоков

## Slide 14: Примеры использования стеклоблоков

## Slide 15: Примеры использования стеклоблоков

## Slide 16: Примеры использования стеклоблоков

## Slide 17: Примеры использования стеклоблоков

## Slide 18: Примеры использования стеклоблоков

## Slide 19: Примеры использования стеклоблоков